## Slide 1
Huazhong University of Science and Technology
研究挑战3 - 国产架构落地新挑战
▸ 昇腾、海光、沐曦、昆仑芯等平台在计算架构、软件栈、互联协议、算子支持和图执行机制上持续分化。
算力后端差异
NPU / GPGPU / XPU 的 kernel、
shape 支持、精度路径和融合能力不同。
NPU
DCU
XPU
kernel paths
内存与互联差异
HBM / DRAM / NUMA / 集群互联层级不同，
KV cache 与通信策略不能照搬。
HBM
CPU
NET
KV / comm
图执行机制差异
动态图、静态图、编译缓存、算子 fallback
决定启动、迭代和调试成本。
compile cache
fallback
适配碎片
性能漂移
验证闭环
不同后端暴露不同 kernel、dtype、
shape 与图模式约束，
统一 API 下仍需要后端能力画像。
GPU 上有效的融合、调度和 KV 策略
在 NPU / DCU / XPU 上可能失效，
优化收益不可直接迁移。
驱动、CANN/ROCm、编译器、依赖 pin
与 benchmark 条件必须同时固定，
否则 CI 通过也难以解释性能。
backend capability matrix
dtype
shape
graph
comm
op
GPU path
NPU path
XPU path
operator fusion / scheduling / memory policy
Env
Build
Smoke
Bench
version pins + hardware metadata
国产架构差异正在进入推理系统的核心执行路径
新平台引入新的工程挑战：后端解耦、算子补齐、跨栈验证
Page 3